0BИнструкция по монтажу плиты облицовочной декоративной утеплительной ТМ «Роял Фасад»

1BУстройство фасадов, утепляемых плитами облицовочными декоративными  утеплительными ТМ «Роял Фасад», предусматривает следующие технологические процессы:

2B- подготовка основания (согласно ДБН В.2.6-22-2001 «Улаштування покриттів із застосуванням сухих будівельних сумішей»), которое должно быть прочным, сухим и чистым, с отклонением неровности основания при проверке 2-метровым уровнем-правилом ± 10 мм;
- монтаж стартового оцинкованного профиля, устанавливаемого по уровню и предназначеного для предотвращения скопления воды, защиты основания панели, а так же обозначения нулевой линии монтажа;
- механическое крепление панелей, осуществляется с помощью крепежных элементов в следующем порядке: размещение панелей; разметка, бурение, очистка отверстий, монтаж крепежных элементов с последующей фиксация панелей;
- заполнение стыковочных швов и мест крепления затиркой аналогичной той, которой уже заполнены 90% межплиточных швов  панели, либо затирочной пастою в случае если межплиточные швы панели не заполнены затиркою.

3BВ зависимости от состояния и материала стен, крепят панели непосредственно на стену или при помощи обрешетки. Обрешетку делают из деревянных брусков из расчета по 3 - 4 бруска на каждую панель. При этом промежуток между ними не более 30...40 см. Бруски обрабатываются антисептиком и консервирующим составом, что не позволяет дереву портиться с течением времени.

4BКрепление плит облицовочных декоративных  к несущему основанию:

- 5BНепосредственно перед монтажом плит облицовочных декоративных утеплительных  необходимо проверить качество поверхности, на которую будет осуществляться монтаж. Рабочая поверхность должна быть сухой и не иметь загрязнений. Отслаивающиеся старые покрытия и загрязнения (в том числе масляные или битумные) должны быть удалены.

- 6BОбработать поверхности стен проникающей грунтовкой.

- 7BОтбить уровень нижнего ряда панелей при помощи пузырькового или водяного уровня или относительно уровня стены с учётом конструктивных особенностей объекта.

- 8BЗакрепить стартовый оцинкованный  по отмеченному уровню.

- 9BНачинать монтаж лучше от внешних или внутренних углов или характерных конструктивных элементов здания используя угловые элементы ТМ «Роял Фасад». При помощи строительного ножа и линейки, или при помощи ножовки задать угловым элементам необходимые параметры.

- 10BНанести клеевой состав на угловой элемент и приклеить его к стене и зафиксировать местах крепления 1, 2, 3, 4 (рис. 1) крепежными элементами 7 ( дюбель гвоздь быстрого монтажа 6х120), 8 (пластиковое крепление «грибок»), а также дополнительно усиливаются элементами 5 (кляммер верхний, рис. 5) и 6 (кляммер нижний, рис. 6), проверив геометрию угла и его вертикальность.

- 11BНанести жидкий пенопласт на торец плиты ( в случае основного утеплителя базальтовая или каменная или минеральная вата) либо вставить в соединение шип-паз пазовый элемент ( в случае основного утеплителя ПСБ-С 35). При нанесении желательно, чтобы жидкий пенопласт выходил из клеевого пистолета слоем диаметром 1 – 1,5 см. Этого вполне достаточно для склеивания панелей и позволит избежать перерасхода материала.

12BРис. 1

- 13BНанести клеевой состав на рядовую панель (рис. 2), приклеить её к стене вплотную к угловому элементу и зафиксировать её. В зависимости от того с какой стороны идет примыкание последующей панели, выбираются и различные места креплений,  как показано на рис. 3 и рис. 4 (стрелкой на рисунках указано с какой стороны идет примыкание по отношению к уже смонтированным панелям), проверяя геометрию и вертикальность установленных плит.

- 14BВторой и последующие ряды так же начинаются от угла,  повторяя операции п.п.  6 – 8, при этом нанося жидкий пенопласт не только на торцы, но и на верхнюю поверхность предыдущего ряда ( для монтажа панелей на основе базальтовой или каменной, или минеральной ваты), либо вставлять в соединение шип-паз пазовый элемент ( в случае основного утеплителя ПСБ-С 35).

15BРис. 2

16BРис. 3											Рис. 4

17BРис. 5											Рис. 6

- 18BПосле окончания монтажа заполняем, стыковочные швы и места крепления затиркой аналогичной той, которой уже заполнены 90% межплиточных швов  панели используя шприц-пистолет, либо затирочной пастою в случае если межплиточные швы панели не заполнены затиркою. В результате полученные плиты декоративно облицовочные, которые обеспечивают надежное утепление, разнообразность оформления фасадов, низкую себестоимость работ по утеплению фасадов за счет минимального использования ручной рабочей силы при их изготовлении и монтаже.

19BНеобходимые инструменты:

  - 20BОтвес, контрольные нити.

  - 21BСтроительный уровень 0,6м – 2,0 м. или водяной уровень.

  - 22BУгольник.

  - 23BКарандаш строительный.

  - 24BРулетка.

  - 25BНож строительный с набором запасных лезвий.

  - 26BПистолет для пены монтажной с баллоном жидкого пенопласта (клей-пены).

  - 27BШпатель металлический зубчатый с высотой зуба 9 – 12 мм.

  - 28BШпатель металлический плоский.

  - 29BШпатель резиновый.

  - 30BШприц-пистолет.

31BРекомендуемые клеи:

  - 32Bраствор Ceresit (CT 83);

  - 33Bраствор Ceresit (CT 85);

  - 34Bмонтажный клей Ceresit (CT 84);

  - 35Bмонтажный клей Penosil Fix&Go Montage;

  - 36Bмонтажный клей Tytan Styro 753.